| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 单价 | 数量 | 预算价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合技能场地附件 | 符合2020年综合技能场地任务模型需求 | 套 |  | 1 |  |
| 2 | 2020年综合技能机器人 | 控制器：（1）ARM CortexM3内核，主频120MHZ，3M FLASH，128KRAM,可存储30个万条语句的程序，200个EEPROM能在控制器上设置和调整参数，具有U盘功能，超级省电。 （2）2.4英寸触摸式彩色显示屏，点阵式显示，带背光，能显示字符、汉字、图形。上、下、Reset、Start四个按钮。 （3）模拟数据采样速度≥1250万次/秒， 12位精度。（4）控制器自带电量检测，可低电压报警，保护电池过放。（5）内置声音传感器、蜂鸣器。（声音检测控制、发音）。（6）10路最大电流0.5A的数字信号输出；17路高速模拟信号输入通道；5路485扩展总线接口。（7）独立1M通讯频率485总线，可连接伺服电机，编码器电机，扩展视频、图像采集传感。（8）4 路电机PWM 控制信号，频率范围100 Hz~60kHz。（9）USB下载（配线）。传感器：（1）7通道地面灰度传感，高灵敏，抗外界光线干扰x1（2）高精度模拟颜色传感器x2（3）可控红色LED灯x1（4）所有传感器数据采集后，在触摸屏上有显示（数字或图形）动力系统：（1）2路双轴编码器电机，4轮全驱，高转速、响应快，控制精准。 （2）轮胎采用54*18MM耐磨光面轮胎x2， 54*18全向轮x2（3）高精度、大扭矩伺服舵机x6能源：（1）7.4V2200mAH锂电池供电x1（2）控制器和电机共用同一电池，连续工作时间长、方便易用（3）配可充不同电压的平衡充电器和电源适配器整机框架：（1）环氧树脂玻纤板框架（2）金属铝合金包装箱 | 套 |  | 2 |  |
| 3 | 2020WER工程创新赛场地模型套装 | 1 结构件：设计比例基于标准的10毫米积木，拼插式搭建方式，无螺丝搭建设计。组件数量3039个，组件种类74种。主要元器件包含：3种点结构、7种线结构、6种面结构、6种轴、3种联轴器等。 2 传动件：传动件：10种齿轮齿条28个，齿条、24直齿、40直齿轮、8直齿、蜗杆、36锥直齿轮、12半高锥齿轮、20半高锥齿轮、12锥直齿轮等。 3 模型套装包含科协2020 WER比赛场地喷绘布（一层和二层各一张）、护栏贴。附场地布置方法说明和任务模型搭建说明。能够完成科协2020WER规则要求的所有任务模型的搭建，可以直接将任务模型通过魔术贴粘在场地上且方便位置调换。 4 属于中国青少年机器人竞赛WER工程创新赛指定场地。 | 套 |  | 1 |  |
| 4 | 教育积木机器人高级套装SK902 | 1, 控制器选用SKCON9，配备3.5寸彩色触摸屏，可以通过触摸，完成程序运行、读取传感器（外置与内置）、读写数据、快速编程、调试电机与设置，更可以显示表情、文字。SKCON9兼备USB有线接口与Wi-Fi无线功能，支持有线升级固件与联网更新系统！内置蓝牙、扬声器、麦克风、陀螺仪 ，支持多种外置传感器执行器，支持图像模块，支持智能电机（舵机）、闭环电机。核心参数如下：a) 双处理器：MTK6580 CPU，1.3GHz，4G FLASH、512M RAM；32位Cortex-M3（STM32F103VET6）CPU，72MHz，512K FLASH、64K SRAM。 b) I/O接口：共12路，采用RJ11插座，配合使用RJ11插头的线缆，结构牢固且便于插拔。端口具备模拟输入（AI）、数字输入（DI）、数字输出（DO）、UART串行通用异步通讯接口和可复用的I²C总线同步串行通讯接口。c) 电机接口：共4路（RJ11）。端口具备闭环控制功能，支持控制电机的转向，输出电压为电池电压，单路支持最大电流为1.5A。端口还支持读取电机编码器返回值。 4) SERVO接口：共1路（RJ11），485总线控制，可读取并控制智能电机的ID、角度、速度。 d) 人工智能模块接口：共1路，采用标准USB-A接口，支持图像模块，用于机器人学习与识别。 e) 有线联机接口：共1路，采用标准USB-C接口，配合使用通用数据线，操作便捷又可靠。支持有线下载用户程序与有线升级固件。 f) 使用专用电池供电（7.4V，1500mAh，11.1Wh，支持独立充电）。 g) SKCON9支持流程图编程、C语言编程、条形图编程与Python语言编程，交互友好、功能强大，初学者门槛低，进阶快，高阶扩展空间广。 2，全套产品组件包含结构件、传动件、传感器、执行器和其他功能性组件。组件总数2304个种类91种： （1）结构件： 设计比例基于标准的10毫米积木，拼插式搭建方式，无螺丝搭建设计。主要元器件包含六面搭建立方体若干、4种点结构、6种面结构、8种线结构、6种轴、2种轴承等。各种类型结构部件还以颜色区分，全套产品颜色多于5种。提供使用手册。 （2）传动件：18种齿轮齿条167个，包含：六面搭建立方体的5：1减速齿轮箱、1：1转向齿轮箱、丝杠、12半高锥齿轮、20半高锥齿轮、12锥直齿轮、20锥直齿轮、8直齿、24直齿、52转盘齿底盖、52转盘齿底盘、28差速齿、36锥直齿轮、40直齿轮、16直齿轮、齿条、蜗杆、万向节。 （3）传感器：磁敏传感器2个；地面灰度传感器（自发射调制光线，抗环境光干扰）12个；红外测障传感器1个,超声传感器2个，颜色传感器1个，碰撞传感器 4个. （4）执行器：闭环小电机8个,闭环大电机2个，智能电机1套。 3，品牌授权书以验明属于中国青少年机器人竞赛准入器材。 4，品牌授权书以验明属于全国电脑制作活动准入器材。 | 套 |  | 2 |  |
| 5 | 2020FLL场地模型套装 | 符合2020年fll竞赛任务模型需求 | 套 |  | 1 |  |
| 6 | 超声波清洗机 | 超声波清洗机，清洗轮胎等 | 台 |  | 1 |  |
|  | 合计 |  |